Распылитель молока И7-ОРБ

для распыления сгущенного цельного и обезжиренного молока или заменителя цельного молока (ЗЦМ) в камере распылительной сушилки А1-ОРЧ, с целью получения сухого молока или ЗЦМ. Распылитель устанавливается на верхней площадке сушилки.

При некоторых доработках, по согласованию с заказчиком, распылитель молока И7-ОРБ может устанавливаться на другие типы сушилок ( включая импортные ).

### Технические характеристики

| Производительность по испаренной влаге, кг/ч | 500 - 550 |
| --- | --- |
| Частота вращения распыливающего диска, об/мин | 12000 |
| Диаметр распыливающего диска, мм | 270 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Привод 1: | электродвигатель мощность, кВт частота вращения, об/мин | 4А160S4/2У3 1М3081 11/14 1500/3000 |
| Привод 2: | электродвигатель мощность, кВт частота вращения, об/мин | АИР 160М2 У3 1М3081 18,5 3000 |
| Установка насосная: |  |
|  | производительность, л/мин, не менее мощность, кВт частота вращения, об/мин | 5 0,25 1500 |
| Установка охладительная: |  |
|  | мощность, кВт частота вращения, об/мин | 0,25 1500 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1250 х 1150 х 2180 |
| Масса, кг, не более | 600 |

Уважаемые господа!

Если Вас заинтересовало наше оборудование мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы по тел.: + 38 (068) 812-50-21

С России звонить так: 810 38 (068) 812-50-21

Наш адрес: 16600, Украина, Черниговская обл., г.Нежин, ул. Б. Хмельницкого, 37

E-mail:  larisadolya@yandex.ru

С уважением, Доля Лариса Борисовна .